## Slide 1
ТРЕНАЖЕР ПО ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ
«МОДУС»
Компания Модус
2016

## Slide 2: О КОМПАНИИ
Компания работает на рынке с 1994 года
Внедрения тренажера (с 2012 г)
ОАО «ФСК» (свыше 150 ПС 330-750 кВ)
ОАО «РусГидро» (18 ГЭС, с моделированием гидромеханического оборудования)
ОАО «Сибур Холдинг» (ТобольскНефтехим, ТобольскПолимер)
ОАО «Роснефть» (5 НПЗ)
География объектов от Курска до Хабаровска

## Slide 3: СОРЕВНОВАНИЯ
Компания Модус имеет большой опыт проведения соревнований оперативного и диспетчерского персонала различного уровня
В 1999-2003 г. с нашим участием проведены соревнования ЦДУ и ОДУ Центра, МЭС.
В 2011 г. Региональные соревнования профессионального мастерства диспетчеров оперативно - диспетчерских служб филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада»
В 2011 г. Третьи комплексные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных ОАО «МОЭСК»
В 2014 г. Шестые всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС ОАО РусГидро
ОАО «ФСК ЕЭС» и МРСК в настоящее время осуществляют подготовку и проведения этапов соревнований на базе тренажера «Модус» собственными силами

## Slide 4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА
Самоподготовка и подготовка на рабочем месте оперативного персонала подстанций 35-220 кВ, РЭС 0,4 – 20 кВ и диспетчеров
Проведение соревнований оперативного персонала
Групповое обучение в учебных центрах
Собеседования при приеме на работу и аттестация персонала различного уровня
Диспетчер;
ДЭМ;
ОВБ.
Обучаемые специалисты

## Slide 5
УСТРОЙСТВО ТРЕНАЖЕРА
МАКЕТ
Математические модели
Интерфейс тренажера
- плакаты
- указатели напряжения
- защитная экипировка
Система протоколирования
Средства редактирования моделей и тренировок
ПО «ТРЕНАЖЕР»
Внешний вид энергообъекта
Индивидуальные
настройки моделей энергообъекта
Характеристики оборудования
ФАЙЛ-МАКЕТ
+

## Slide 6: СОСТАВ МАКЕТА ВВ СЕТИ
МАКЕТ
Схема сети
Схема ПС
Панели ЩУ или КРУЭ
Шкафы РЗиА
ЯЧЕЙКИ КРУ (ЗРУ) 10 кВ

## Slide 7: СХЕМА СЕТИ

## Slide 8: ПОДРОБНАЯ СХЕМА

## Slide 9: ПАНЕЛИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

## Slide 10: ШКАФЫ КРУЭ
Закрыт
Открыт

## Slide 11: ШКАФЫ РЗиА
Закрыт

## Slide 12: ШКАФЫ РЗиА
Открыт

## Slide 13
ТЕРМИНАЛЫ РЗиА

## Slide 14
ЯЧЕЙКИ КРУ И ЗРУ
Закрыта
Открыта

## Slide 15
ЯЧЕЙКИ КРУ И ЗРУ
Контрольное
Ремонтное

## Slide 16: ЭКРАН АРМ

## Slide 17: СОСТАВ МАКЕТА РЭС
МАКЕТ
Схема РЭС
Схема РП
Схема ТП
ЯЧЕЙКИ РП
ЯЧЕЙКИ ТП

## Slide 18: СХЕМА РЭС

## Slide 19: ПОДРОБНАЯ СХЕМА РП

## Slide 20: ПОДРОБНАЯ СХЕМА ТП

## Slide 21: ЯЧЕЙКИ РП

## Slide 22: Ячейки ТП

## Slide 23: ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛЕЙ МАКЕТА
Согласованное поведение элементов
Схема
Коммутационная модель
Правила переключений
Модель блокировок
Модель РЗиА
Изменение состояния схемы
Расчет установившегося режима

## Slide 24: СОГЛАСОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАКЕТА ОБЪЕКТА
Обеспечивает моделирование телеуправления и отображения результатов измерений на энергообъекте. Работает в связке с коммутационной моделью.
Устанавливает логические зависимоcти между элементами схемы и элементами макета, изображающими органы управления и индикации реального энергообъекта. При повороте ключа управления переключается выключатель на схеме, а на стрелочном приборе отображается наличие или отсутствие нагрузки через выключатель.

## Slide 25: МОДЕЛЬ БЛОКИРОВОК
Предназначена для моделирования запретов на
различные действия в тренажере.
Простые блокировки:
запрет включения;
отказ переключения;
отказ привода;
запрет переключения.
Взаимные блокировки –
для описания блокирующих
зависимостей между
элементами схемы
(механические, ЭМБ)
Набор строится
автоматически

## Slide 26: КОММУТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕЖИМА СЕТИ
Создается по рисунку схемы электрических присоединений.
Предоставляет информацию о:
  - наличии тока в коммутационном аппарате;
  - состоянии электрических узлов (напряжение, генерация, земля и т.п.).
Обеспечивает автоматическое изменение и отображение режима схемы в зависимости от изменения состояния оборудования.
Служит основой контроля общих правил переключения.
Отключено
Заземлено
Нагрузка
Источник
Остановленный генератор
Под напряжением
КЗ на землю
КЗ на генератор
Возможные состояния электрического узла:

## Slide 27: ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
Набор правил для разъединителя:
Проверка базируется на знании
  Вида коммутационного аппарата
  Типа операции
  Режимов сети до и после переключения
Являются основой свободного режима выполнения заданий
Результат проверки правила:
Обеспечивают автоматизированный анализ выполняемых переключений, с выявлением переключений:
Приводящих к аварийным ситуациям;
Потенциально приводящих к аварийным ситуациям;
Противоречащих правилам переключений в электроустановках или местным инструкциям.

## Slide 28: МОДЕЛЬ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
Наиболее сложная модель, входящая в программный комплекс.
Предназначена для моделирования отключений, происходящих на энергообъекте в результате неверных действий тренируемого, или в ходе противоаварийной тренировки.
Имеется возможность наблюдать за последствиями работы модели, и управлять состоянием готовности защит через органы управления и индикации, размещенные в макете.

## Slide 29: Модель релейной защиты и автоматики
Структура модели защит строится автоматически на основе анализа топологии и класса напряжения присоединений на схеме, по типовым правилам, после чего ее можно корректировать, моделируя реальный набор защит.
Защита в модели описывается:
Видом защиты;
Областью чувствительности;
Набором коммутационных аппаратов, на которые действует;
Задержкой срабатывания;
Кратностью действия;
Набором органов управления и индикации;

## Slide 30: РЕЖИМНАЯ МОДЕЛЬ
Модуль расчета режима выполняет расчет установившегося режима
П-образная схема замещения линии электропередач
Схема замещения трансформатора имеет четыре параметра:
пр_R - активное сопротивление проводящего объекта,Ом;
пр_X - реактивное сопротивление проводящего объекта, Ом;
пр_G=0
пр_B=0
Ввод параметров расчетной модели линии:
пр_R - активное сопротивление проводящего объекта,Ом;
пр_X - реактивное сопротивление проводящего объекта, Ом;
пр_B - емкость с землей, См;
пр_G - проводимость утечек на землю, См, равна нулю.
режимы работы узла
PQ
PU
Базовый
Схема замещения трехобмоточного трансформатора и автотрансформатора

## Slide 31
ИНТЕРФЕЙС ТРЕНАЖЕРА

## Slide 32: ВИДЫ МОДЕЛИРУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ
Во время тренировки обучаемый выполняет действия по изменению состояния (переключения) и проверочные действия:
Переключения
коммутационных
аппаратов

## Slide 33: ВИДЫ МОДЕЛИРУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ
Переключения
во вторичных
цепях
Изменение
состояния
устройств
РЗиА
Установка и
снятие
блокировок

## Slide 34: ВИДЫ МОДЕЛИРУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ
Действия с выкатными тележками

## Slide 35: ПРОВЕРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Проверки текущего состояния и исправности оборудования
Проверка режима сети по приборам и с помощью указателя напряжения

## Slide 36: ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКИПИРОВКА
Операции со
средствами
индивидуальной
защиты

## Slide 37
ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ
База данных и инфографика

## Slide 38: ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
Эталонная тренировка
События для противоаварийной тренировки
Свободная тренировка (пустой бланк)

## Slide 39
ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ
Подробный протокол
Бальный протокол
Категории действий
  Выполненные вовремя
  Пропущенные
  Непредусмотренные
  Выполненные с опозданием
  Выполнено с опережением

## Slide 40: СТРУКТУРА ТРЕНИРОВКИ

## Slide 41: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА
Первичный сбор информации (фотографирование объекта)
Подготовка графической части макета
Вторичный сбор информации, выверка макета
Анимация макета (настройка моделей поведения и РЗиА)
Разработка тестовых заданий
Сдача – приемка
Исправление замечаний, выявленных в ходе эксплуатации

## Slide 42: ОБЪЕМ ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Подстанция:
Схема: 700 элементов
(линии, трансформаторы, выключатели, разъединители, заземляющие ножи и т.п.)
Макет: 7 000 элементов
(измерительные приборы, ключи управления, накладки защит, блинкеры и т.п.).
Всего более 7700 моделируемых значащих элементов в макете
РП:
Схема: 160 элементов
(линии, трансформаторы, выключатели, разъединители, заземляющие ножи и т.п.)
Макет: 500 элементов
(измерительные приборы, ключи управления, накладки защит, блинкеры и т.п.).
Всего более 660 моделируемых значащих элементов в макете
ТП:
Схема: 60 элементов
(линии, трансформаторы, выключатели, разъединители, заземляющие ножи и т.п.)
Макет: 400 элементов
(измерительные приборы, ключи управления, накладки защит, блинкеры и т.п.).
Всего более 460 моделируемых значащих элементов в макете

## Slide 43: УНИКАЛЬНОСТЬ ДИСПЕТЧЕРСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ