## Slide 1
Программное
обеспечение для предприятий электроэнергетики
2006
Компания Модус
www.swman.ru

## Slide 2: Сопряжение тренажера МОДУС по оперативным переключениям с режимной частью “ФЕНИКС”

## Slide 3: Структура взаимодействия
Тренажер
МОДУС
Тренажер
Феникс
Состояние КА
Результат расчета режима

## Slide 4: Исходные данные
Подготовленные проект ЭС в тренажёре Феникс
Готовый комплект схем в формате Модус с выверенной электрической моделью
Правильно проставленные диспетчерские наименования сигналов ТС и ТИ
Тренажер
Феникс
Тренажер
Модус
Диспетчерские наименования
Диспетчерские наименования

## Slide 5: Подготовка данных для тренажёра Модус
Получение списка ТС и ТИ из тренажёра Феникс
Добавление в схемы формата Модус пользовательских свойств для хранения номеров сигналов ТС и ТИ для соответствующих элементов
Создание упражнений и курса упражнений для работы со схемами Модус в тренажёре

## Slide 6: Получение списка ТС и ТИ из тренажёра Феникс
Запустить тренажёр Феникс и загрузить подготовленный проект ЭС
Выбрать пункт меню «изменение схемы»
  Для получения номеров сигналов ТИ нужно нажать кнопку «Шины», «ТИ», «Список ТИ»
  Для получения номеров сигналов ТС нужно нажать кнопку «Выключатели», «ТС», «Список ТС»
Нажать на кнопку «Печать» - список номеров ТС или ТИ и соответствующих им диспетчерских наименований будет сохранён в указанном текстовом файле

## Slide 7
1
2
3
4

## Slide 8: Работа со списком номеров телесигналов
Для удобства работы со списком номеров ТС или ТИ нужно текстовый файл импортировать в MS Excel
В Excel можно применять автофильтры для выделения телесигналов, относящихся к какой-то одной подстанции

## Slide 9: Добавление пользовательских свойств
Для элементов, отображающих ТС и ТИ добавляем пользовательские свойства Феникс_ТС_ОДУ и Феникс_ТИ_ОДУ соответственно

## Slide 10: Расстановка значений пользовательских свойств на схемах согласно списку телесигналов из тренажёра Феникс

## Slide 11: Создание упражнений и курса

## Slide 12: Архитектура взаимодействия по ЛВС
Компьютер Феникс
Компьютер Модус
Тренажёр МОДУС
Интегратор МОДУС
Плагин
«Тренажёр Феникс»
Плагин
«Тренажёр Феникс»
Тренажёр Феникс
Феникс-Интерфейс
ЛВС (взаимодействие по Микрософт DCOM)
Протокол
Феникс
Протокол
Модус
Протокол Модус

## Slide 13: Архитектура взаимодействия на одном компьютере
Компьютер
Тренажёр Феникс
Феникс-Интерфейс
Протокол
Феникс
Тренажёр МОДУС
Плагин
«Тренажёр Феникс»
Протокол
Модус

## Slide 14: Настройка взаимодействия
Настройка тренажёра Феникс
  Уточнение каталога обмена данными
  Включение сетевого взаимодействия и установка количества интерфейсов диспетчера
Настройка контрагента «Феникс-Интерфейс»
  Назначение каталога обмена данными и номера клиента
  Регистрация контрагента в системе
  Добавление плагина «Тренажёр Феникс» в Тренажёре МОДУС
  Настройка плагина
  Проверка корректности настройки

## Slide 15: Настройка тренажёра Феникс
Уточнение каталога обмена данными

## Slide 16
Настройка тренажёра Феникс
Включение сетевого взаимодействия и установка количества интерфейсов диспетчера
Нужно проследить, чтобы была проставлена галочка «Работа в сети» и Количество подключенных интерфейсов диспетчера было увеличено на единицу (для контрагента «Феникс-Интерфейс»)

## Slide 17: Настройка контрагента «Феникс-Интерфейс»
После запуска контрагента «Феникс-интерфейс» доступ к его настройкам можно получить через значок звездочки в правом нижнем углу экрана
Нужно убедиться, что номер клиента меньше или равен количеству интерфейсов диспетчера тренажёра Феникс, и что каталоги обмена данными у тренажёров Феникс и Модус указывают на один и тот же каталог

## Slide 18: Регистрация контрагента «Феникс-Интерфейс» в системе
Для регистрации контрагента в системе нужно в диалоге его настройки нажать на кнопку «RegServer»
Кнопка «UnRegServer» производит удаление сведений о регистрации контрагента в системе

## Slide 19: Добавление плагина «Тренажёр Феникс» в тренажёр МОДУС

## Slide 20: Настройка плагина в тренажёре МОДУС

## Slide 21: Проверка корректности настройки
После завершения всех настроек нужно перезапустить тренажёр МОДУС
Если всё было сделано правильно, то в правом нижнем углу экрана появится значок звёздочки, означающий, что контрагент «Феникс-Интерфейс» успешно запущен и тренажёр МОДУС готов для взаимодействия с тренажёром Феникс

## Slide 22: Последовательно запуска тренировки
Запуск тренажёра Феникс
Выбор проекта и запуск модели в тренажёре Феникс
Запуск тренажёра МОДУС
Выбор и запуск задания на выполнение

## Slide 23: Ход тренировки
После запуска тренировки на схеме тренажёра МОДУС сразу же отображается текущий режим

## Slide 24: Ход тренировки
Воздействие на коммутационные аппараты не сразу приводит к смене режима схемы

## Slide 25
Ход тренировки
Нужно 5-10 секунд для обработки переключения в тренажёре Феникс и обновления данных режима

## Slide 26
Ход тренировки
После обновления данных режима изменения отображаются на схеме тренажёра МОДУС

## Slide 27: Организация тренажёрного класса
Индивидуальные тренировки
  Каждый пользователь работает со своим экземпляром как тренажёра Феникс так и тренажёра МОДУС
Сетевые тренировки
  Несколько пользователей работают с одним общим экземпляром тренажёра Феникс и с индивидуальными экземплярами тренажёра МОДУС, при этом пользователи осуществляют действия на разных подстанциях

## Slide 28: Индивидуальная тренировка
Компьютер
Тренажёр
Феникс
Тренажёр
МОДУС
Подстанция 1
Положение КА
Результаты расчёта режима

## Slide 29: Сетевая тренировка
Компьютер Феникс
Тренажёр
Феникс
Тренажёр МОДУС
Подстанция 1
Положение КА
Компьютер Модус 1
Компьютер Модус 2
Тренажёр МОДУС
Подстанция 2
Режим
Положение КА
Режим