## Slide 1: ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Компания Модус 2007 г.
Программное обеспечение для энергетики

## Slide 2: Назначение
Ведение оперативной схемы
Протоколирование изменения состояния оборудования и объекта
“Верхний” уровень телемеханики
Средство доступа к альбому схем
Отображение справочной информации по оборудованию, абонентам и пр.
Автоматическое формирование схем (например, схем фидеров)
Сопутствующее ведение журналов

## Slide 3: Преимущества
Наглядность в отображении данных и состояний
Средство интеграции разнородных данных
Единый пользовательский интерфейс
Настраиваемое представление данных на разных рабочих местах
Простота и удобство эксплуатации

## Slide 4: Ведение мнемосхемы

## Slide 5: Ведение мнемосхемы
Способ ведения схемы
Пооперационное ведение схемы
Фиксация группы действий по БП
или ПП
Ручной
Автоматический
Отображение на схеме данных
СКАДА-системы

## Slide 6: Ручное ведение мнемосхемы
Ручное ведение нетелемеханизированного оборудования
Снятие с телемеханического контроля
Отметки о повреждениях оборудования
Работа с мобильными элементами
Тестовый (пробный) режим переключений с включенным режимом проверки корректности переключений

## Slide 7: Пооперационное ведение мнемосхемы
Автоматическое изменение режима схемы в зависимости от изменения состояния оборудования

## Slide 8: Установка «мобильных» элементов
Плакаты
Переносные заземления
Спетления
Отметки о работе рем. бригад, ОВБ

## Slide 9
Журнал последних событий, ведение главной схемы

## Slide 10
Оперативное ведение электрической схемы и мнемощита

## Slide 11: Интеграция с другими базами данных
Ключи привязки:
Ввод новых данных в БД со схемы:
Показ данных из БД на схеме:
Notes: <number>

## Slide 12
Пример вызова паспортных данных по коммутационному аппарату

## Slide 13
план-схема, мнемосхема, подробная схема ТП, схема заполнения ТП

## Slide 14: Состояние схемы
Состояние схемы
Оперативное состояние схемы
Состояние схемы на указанный момент времени
Нормальное

## Slide 15: Ведение журнала

## Slide 16: Электронный журнал
Оперативная информация представляется в электронном виде
  Быстрота доступа
  Большие объемы информации
  Специальные выборки (отличия от НС, списки установленных ПЗ и прочее)
  Наглядность представления (качественная графика)
  Автоматическое формирование отчетности
Коллективный доступ к оперативной информации -> коллективный анализ оперативной информации

## Slide 18: Ведение электронного журнала
Полуавтоматическое ведение системного журнала на основе ведения истории изменения мнемосхемы и других событий в системе.
Автоматическое формирование пояснительных записей к событию
Настраиваемый набор событий, фиксируемых в системе. Примеры:
  изменение состояний КА
  повреждение оборудования
  учет переносных заземлений, шунтов, мест аварий, местонахождение ОВБ, участков проведения ремонтных работ
  ошиновка-расшиновка
  обход-осмотр объекта
  проверочные действия (проверка исправности, положения)
  дополнительная информация и пр.

## Slide 19: Быстрый поиск по критериям
Поиск и выделение элементов схемы по критериям:
Неисправное оборудование
Аварийно отключенное оборудование
Автоматическое выделение элементов схемы
Элементы схемы с состоянием, отличным от нормального
Недостоверные сигналы ТС, ТИ. Сигнал ТС, ТИ отключен.
Не квитированные сигналы ТС
Снятые с контроля ТС
Обесточенные участки
Заземленные участки
Перегруженные участки

## Slide 20: Системный журнал
В системном журнале фиксируются ВСЕ события в системе, в том числе и неявные (например, регистрация пользователя в системе). Каждая запись в журнале авторизирована.

## Slide 21: Дополнительные журналы
В системе может вестись одновременно несколько журналов
Примеры журналов
  Установленные ПЗЗ и включенные ЗЗМ
  Операции с ПЗЗ и ЗЗМ за смену
  Журнал длительных отклонений
  Журнал снятых с контроля ТС
  Выход ТИ за уставки
  Журнал переключений МВ
  Журнал отклонений от нормальной схемы
  Индикация АВР и РЗА
  Операции с плакатами
  Установленные отметки (плакаты, ПЗ, спетления...)

## Slide 22: Примеры журналов

## Slide 23: Пример журнала РЭС

## Slide 24: Формирование журнала со схемы
Ситемный журнал заполняется автоматически в соответствии с изменениями оперативной схемы

## Slide 25: Выборки и сортировки по журналам
Выборка записей по журналу:
с момента регистрации диспетчера в системе;
с предыдущей регистрации диспетчера в системе;
записи, связанные с изменениями оперативной схемы за указанный период времени;
записи, связанные с изменениями на выбранном энергообъекте (ах);
записи в указанном диапазоне, относящиеся к аварийным переключениям;
Сортировка записей по объектам, дате и времени и пр.

## Slide 26: Разграничения прав доступа
Категории пользователей ПО ведения мнемосхемы и электронного журнала:
Администратор – настраивает работу системы
Оператор – ведет оперативную схему и журналы
Наблюдатель – просматривает опер. схему и журнал
Инспектор – вносит записи в графу Визы и Замечания
Гость – просмотр схемы
Регистрация посменной работы пользователей

## Slide 27: Преимущества
Наглядность в отображении данных и состояний
Средство интеграции разнородных данных
Единый пользовательский интерфейс
Настраиваемое представление данных на разных рабочих местах
Простота и удобство эксплуатации
Обеспечена связь между элементами мнемосхемы и записями в журнале
Автоматическое ведение истории изменения мнемосхемы
Доступ к оперативной информации для руководящего персонала
Возможность перехода от мнемощитов к экранам коллективного пользования
Удобство в подготовке справочных данных и отчетов
Наглядность отображения данных
Удобство и легкость поддержки при изменении состава оборудования (демонтаж или пуск нового оборудования)

## Slide 28: Автоматическое ведение мнемосхемы
СКАДА-Сервер(а)
(или proxy-Сервер (а))
БД история изменения состояния оборудования
Рабочее место диспетчера
Оперативная схема
достоверность ТС,ТИ;
значения ТИ;
ведение истории:
изменения ТС, АПТС;
выходов ТИ за уставки;
квитирования ТС,АПТС

## Slide 29: Новые технологии в решении диспетчерских задач
Электронный журнал – верхний уровень ОИК
Электронный журнал – Анализ режима
Электронный журнал – Схемы «МОДУС»
Электронный журнал – БД переключений
Электронный журнал – Модель сети
Электронный журнал – Подготовка кадров
Электронный журнал – БД оборудования

## Slide 30: Связь с телемеханикой

## Slide 31: Связь с телемеханикой – СКАДА клиент
Физический уровень:
Квитированиесобытий:
Журнал СКАДА- событий:
Теле-управление:
Теле-измерения:
Теле –измерения:
Notes: <number>

## Slide 32: Схема телемеханики

## Slide 33: Связь с телемеханикой – СКАДА клиент
Физический уровень:
Квитированиесобытий:
Журнал СКАДА- событий:
Теле-управление:
Теле-измерения:
Теле –измерения:
Недостоверный сигнал:
Notes: <number>

## Slide 34: Связь с телемеханикой – СКАДА клиент
Физический уровень:
Теле-управление:
Теле сигнализация:
Теле –измерения:
Недостоверный сигнал:
Журнал СКАДА- событий:
Notes: <number>

## Slide 35: Связь с телемеханикой – СКАДА клиент
Физический уровень:
Теле-управление:
Теле сигнализация:
Теле –измерения:
Недостоверный сигнал:
Журнал СКАДА- событий:
Notes: <number>

## Slide 36: Связь с телемеханикой – СКАДА клиент
Физический уровень:
Теле-управление:
Теле сигнализация:
Теле –измерения:
Недостоверный сигнал:
Журнал СКАДА- событий:
Notes: <number>

## Slide 37: Связь с телемеханикой – СКАДА клиент
Физический уровень:
Теле-управление:
Теле сигнализация:
Теле –измерения:
Недостоверный сигнал:
Журнал СКАДА- событий:
Notes: <number>

## Slide 38: Анализ режима
Выделение отключенных участков сети:
Выделение отклонений от нормальной схемы:
Notes: <number>

## Slide 39: Анализ режима
Выделение отключенных участков сети:
Выделение отклонений от нормальной схемы:
Notes: <number>

## Slide 40: База данных оперативных переключений
Выполнение операций
Журнал изменений оперативного состояния
Notes: <number>

## Slide 41: База данных оперативных переключений
Выполнение операций
Журнал изменений оперативного состояния
Notes: <number>

## Slide 42: Подготовка оперативного персонала
Ознакомление в режиме наблюдателя
Анализ событий по объекту
Проведение тренировок
Анализ результатов в базе данных
Закрепление формулировок в переговорах и записях
Обучаемый исследует модель сети, просматривает журнал изменений оперативного состояния объекта, изучая таким образом объект.
Notes: <number>

## Slide 43: Подготовка оперативного персонала
Ознакомление в режиме наблюдателя
Анализ событий по объекту
Проведение тренировок
Анализ результатов в базе данных
Закрепление формулировок в переговорах и записях
Шаблоны записей, формируемые автоматически, позволяют быстро запомнить формулировки из инструкции по ведению переговоров и записей
Notes: <number>

## Slide 44: Подготовка оперативного персонала
Ознакомление в режиме наблюдателя
Анализ событий по объекту
Проведение тренировок
Закрепление формулировок в переговорах и записях
Характерные события и нарушения в оперативной работе на конкретном объекте можно рассматривать при проведении спецподготовки по базе данных электронного журнала.
Notes: <number>

## Slide 45: Подготовка оперативного персонала
Ознакомление в режиме наблюдателя
Анализ событий по объекту
Проведение тренировок
Закрепление формулировок в переговорах и записях
Используя копию базы банных «Электронного журнала» можно проводить тренировки оперативного персонала на макете реального объекта или сети.
Notes: <number>

## Slide 46: Возможности
Дистанционное управление и контроль
Обработка оперативной информации
Полные схемы сетей в электронном виде
Базы данных вместо рукописных журналов
Электронная модель объекта
Подготовка персонала по модели объекта
Доступ к эксплуатационной документации

## Slide 47: События в системе
Настраиваемый список событий
Описание типа события включает в себя:
  наименование события
  условия его возникновения
  типовой шаблон комментария
  произвольный набор параметров

## Slide 48: Настройка списка событий

## Slide 49: Структура БД данных ЭЖ
Список персонала
Ручной
ввод
Схемы
Список
типов
событий
СКАДА
агент
Реестр оборудования
Реестр РУ, энергообъектов
Нормальное состояние КА
Журнал событий
Журнал переключений КА
Журнал операций с ПЗ
...
Реестр
История
БД