## Slide 1
Программное
обеспечение для предприятий электроэнергетики
2006
Компания Модус
www.swman.ru

## Slide 2: Принципы построения интегрированного коммутационно – режимного тренажера

## Slide 3: Требования к тренажеру
Использовать при проведении тренировки результаты расчета установившегося режима
Программный комплекс для расчета режима использовать тот, что уже внедрен и используется на предприятии (подготовлены и отлажены соответствующие расчетные схемы)
Текущие режимные параметры должны отображаться на схеме, а при действиях пользователя режим должен пересчитывался при необходимости (например, при коммутациях в схеме)

## Slide 4: Использование расчетной схемы Мосэнерго на 1000 узлов
Впервые такой подход был реализован в 2001 г. при подготовке соревнований диспетчеров Мосэнерго. Расчет режима требовался для задачи по выводу в ремонт линии 500кВ (тренировка по переключениям) и в аварийной задаче (выделение ТЭЦ на несинхронную работу).
В распоряжение разработчиков была предоставлено ПО расчета режима, реализованное в виде модуля DLL, и подготовленная расчетная схема Мосэнерго объемом около 1000 узлов. (Программный интерфейс DLL позволяет вносить возмущения в текущую расчетную схему. Возмущения выражаются в отключении и подключении ветвей расчетной схемы, изменении нагрузок и генерации в ее узлах. )
Стыковка с ПО расчета режима заключалась в:
Разработке инструмента для привязки элементов схемы к идентификационным данным расчетной схемы (узлам, ветвям).
Разработке механизма обмена данными режима между коммутационной моделью тренажера и входными и выходными наборами данных ПО РМС.

## Slide 5: Сопряжение тренажера МОДУС по оперативным переключениям с режимной частью “ФЕНИКС”

## Slide 6: Структура взаимодействия
Тренажер
МОДУС
Тренажер
Феникс
Состояние КА
Результат расчета режима

## Slide 7: Исходные данные
Подготовленные проект ЭС в тренажёре Феникс
Готовый комплект схем в формате Модус с выверенной электрической моделью
Правильно проставленные диспетчерские наименования сигналов ТС и ТИ
Тренажер
Феникс
Тренажер
Модус
Диспетчерские наименования
Диспетчерские наименования

## Slide 8: Архитектура взаимодействия по ЛВС
Компьютер Феникс
Компьютер Модус
Тренажёр МОДУС
Интегратор МОДУС
Плагин
«Тренажёр Феникс»
Плагин
«Тренажёр Феникс»
Тренажёр Феникс
Феникс-Интерфейс
ЛВС (взаимодействие по Микрософт DCOM)
Протокол
Феникс
Протокол
Модус
Протокол Модус

## Slide 9: Архитектура взаимодействия на одном компьютере
Компьютер
Тренажёр Феникс
Феникс-Интерфейс
Протокол
Феникс
Тренажёр МОДУС
Плагин
«Тренажёр Феникс»
Протокол
Модус

## Slide 10: Организация тренажёрного класса
Индивидуальные тренировки
  Каждый пользователь работает со своим экземпляром как тренажёра Феникс так и тренажёра МОДУС
Сетевые тренировки
  Несколько пользователей работают с одним общим экземпляром тренажёра Феникс и с индивидуальными экземплярами тренажёра МОДУС, при этом пользователи осуществляют действия на разных подстанциях

## Slide 11: Индивидуальная тренировка
Компьютер
Тренажёр
Феникс
Тренажёр
МОДУС
Подстанция 1
Положение КА
Результаты расчёта режима

## Slide 12: Сетевая тренировка
Компьютер Феникс
Тренажёр
Феникс
Тренажёр МОДУС
Подстанция 1
Положение КА
Компьютер Модус 1
Компьютер Модус 2
Тренажёр МОДУС
Подстанция 2
Режим
Положение КА
Режим

## Slide 13: Требования к ПО расчета режима
Возможность перефиксировать присоединение (переключить ветвь на другой узел).
Корректно работать со схемами распредустройств с числом выключателей на присоединение, не равным одному.
Выполнять одностороннее отключение линии.
Обсчитывать выделившиеся участки схемы с собственной генерацией (даже без учета частоты). Расчет равновесных частот при разделении системы.
Возможность расчета схем как минимум на 2-3 тыс. узлов, в перспективе на 10-12 тыс. узлов.

## Slide 14: Требования к ПО расчета режима (Архитектура программного интерфейса)
ПО расчета УР должно иметь возможность загрузки требуемых режимов (из файла, либо блоком данных через программный интерфейс).
ПО должно быть оформлено либо в виде dll, либо (предпочтительно) в виде COM - сервера автоматизации.
Желательно иметь возможность иметь одновременно загруженными несколько независимо работающих расчетных схем.
Программный интерфейс должен обеспечивать возможность внесения различного типа возмущений (перефиксация присоединений, изменение величин генерации и потребления, перевод РПН трансформаторов и т.п.). А также желательно обеспечить возврат к любому из ранее просчитанных промежуточных состояний (шагов).
Данные требования не являются строго обязательными, однако их полное выполнение обеспечивает возможность создание высококачественного коммутационно-режимного тренажера.