## Slide 1: Графическая система Модус 5.10. как инструмент подготовки данных (Data Engineering) CIM – модели.
Докладчик к.т.н. Амелин С.В.
Москва 2008г.
Компания Модус
www.swman.ru modus@swman.ru
г. Москва, ул. Казакова д.25 стр.4 офис 5.
(499) 267-7959, (495) 642-8962

## Slide 2: Задача
Создание графической среды для создания и редактирования схем энергообъектов в формате CIM (Data Engineering).
Возможность отображения данных модели на схемах, подготовленных в формате Модус через интеграционную шину (в других докладах).
Построение единой графической среды для представления моделей объектов электроэнергетики в терминах CIM – модели (IEEE 61970/61968) с учетом многоцелевого использования информационных, коммутационных и расчетных моделей.
Предпосылки успешного решения
Изначальная направленность Модус на графическое представление и моделирование объектов электроэнергетики.
Близость идеологии.
Большой накопленный опыт и объем материала (схем) в Модусе.
Ничего нового в CIM-модели не придумано.
Стандартизация уже имеющихся решений
Расширение области применения
Notes: <number>

## Slide 3: Требования к графической системе
Библиотека символов, соответствующая классификации CIM.
Построение топологии одновременно с формированием модели.
Наличие системы идентификации объектов.
Возможность формирования иерархических и логических связей между элементами.

## Slide 4: Что используем из схемы? Состав объектов.
Тип объекта на схеме задает класс в модели.

## Slide 5
Что используем из схемы? Параметры объектов.
Таблица соответствия параметров в стадии наполнения
В визуальном элементе можно задать марку оборудования и его параметры.
То есть каждый элемент на схеме содержит запись о CIM объекте.
Мы называем это «технологической моделью».
Эта информация и записывается при экспорте в файл CIM RDF.

## Slide 6: Что используем из схемы? Топология.
Топология строится автоматически в момент подготовки схемы в ГР.
Коннектор = Terminal
Узел = ConnectivityNode

## Slide 7
Контейнеры. Иерархия.
На основе топологического и семантического анализа схемы автоматически выделяются группы элементов, которые при экспорте с CIM сопоставляются с объектами – наследниками класса EquipmentContainer :
Substation (подстанция)
VoltageLevel (распредустройство)
Bay (ячейка)

## Slide 8: Контейнеры – подстанции.
Для группировки по подстанциям используется специальный элемент «контейнер».

## Slide 9: Особенности электронных схем
Проработанная библиотека элементов
Стандарты отображения
Система переходов
Иерархическая структура
Топологическая связность
Именованные свойства элементов
Схема – это не картинка !!!!!!!!
Графическое изображение
Объектно – ориентированная база данных по элементам схемы
Описание топологической сети
Средство для вывода результатов измерений и расчетов
Проработанная технология идентификации оборудования и формирования реестра оборудования
Общее место для представления разнородных данных (платформа интеграции)
Notes: <number>

## Slide 10
Модель телеизмерений
Элемент «прибор цифровой». Набор параметров.
Один и тот же ключ привязки присваивается прибору и элементу схемы, к которому относится измерение. Параметр «назначение привязки» определяет измеряемую величину.
В получающейся CIM – модели измерение привязано к соответствующему оборудованию и терминалу

## Slide 11
Модель защиты
В программном комплексе Модус модель защиты строится автоматически
на основе данных о топологии схемы и информации о типах оборудования
и классе напряжения защищаемых зон.

## Slide 12
Модель защиты. Состав данных.
RelayDelayTime [Выдержка времени] | (Seconds) | Время задержки срабатывания реле в секундах с момента выявления ненормальных условий до момента срабатывания реле.
highLimit | (Float) | Максимальное допустимое значение.
lowLimit | (Float) | Минимальное допустимое значение.
PowerDirectionFlag [Направление] | (Boolean) | Направление, совпадающее с положительным направлением активной мощности.
(0..n) | Conducting Equipments [Токопроводящее оборудование] | (0..n) | Conducting Equipment | Устройство защиты может использоваться для защиты определенного Токопроводящего оборудования (ConductingEquipment). Несколько элементов оборудования могут контролироваться или защищаться несколькими устройствами защиты.
(0..n) | Operates_Breakers [Управляет выключателями] | (0..n) | Breaker | Реле защиты могут управлять выключателями.
Устройство защиты (ProtectionEquipment)
Основные атрибуты устройства защиты – могут быть отредактированы и
запомнены в документе схемы
Ассоциации устройства защиты – строятся автоматически
Тип устройства защиты – заполняется автоматически
Атрибут typeName является идентификатором типа, определенным стандартом IEC 61850, с префиксом Pro_. Например, для реле максимального напряжения (overvoltage relay) этот атрибут будет Pro_OVR.

## Slide 13
Системы идентификации
Необходимость строковой идентификации объектов.
<cim:Terminal rdf:ID="_00000845000000000002000000000000">
Требования:
Представления в виде строки.
Уникальность в пределах проекта (по возможности глобально)
Пожелание:
1.Возможность восстановления типа и примерного места установки оборудования
по содержимому идентификатора.
Варианты идентификаторов:
Ключ привязки Модус
IDЛЭП220_МЭ_С21_МЭ_837_2
2. Классификатор ЕСКК (ФСК ?)
D-A03E01-QC01
D-A03A01-WW01.CA120
3. GUID (Globally Unique Identifier)
{6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF}
Задача идентификации не связана напрямую с требованиями CIM-модели:
Используются те идентификаторы, которые назначены в схеме.

## Slide 14: Композитные элементы
Для создания компактных схем мы используем «композитные» элементы.
Они сочетают несколько коммутационных аппаратов в одном графическом примитиве.
Позволяют полностью смоделировать состав, состояние и коммутации всех коммутационных аппаратов в присоединении.
CIM –модель, получающаяся из них, также эквивалентна модели, состоящей из отдельных элементов.

## Slide 15: Импорт схем из форматов, не поддерживающих CIM-модель.
AutoCad
Модус
Настройка соответствия символов Автокад и элементов Модус
AutoCad
Visio

## Slide 16
Импорт схем из форматов, не поддерживающих CIM-модель.
Схема AutoCAD (Visio)
Схема Модус без топологии
Настройка соответствия;
конвертирование
Схема Модус с топологией
Автотрассировка
CIM RDF
CIM / SVG
Будет доступно после
появления спецификации
Visio
Topaz
DXF
PDF
SVG

## Slide 17: CIM / SVG.
В стандарте CIM нет описания графики.
Нужно ли уметь строить графическую схему на основе CIM –описания ?
Это возможно, но не удастся сохранить привычную компоновку схемы – порядок следования РУ, присоединений и т.п.
CIM – SGV (Scalаble Vector Graphics). Новый стандарт, позволяющий создавать документы, в котором CIM-модель согласована с графическим описанием.
Нет проблем научиться импортировать – экспортировать схемы Модус в этот формат.
Проблема – в том что еще нет спецификации и практических примеров.

## Slide 18
Difference - модель

## Slide 19
Инструменты для просмотра и тестирования
Программа CIMSpy позволяет отобразить
CIM RDF файл в виде дерева.

## Slide 20
Данные для конфигурирования
Файл OWL (например CIM2006.OWL) – стандартный файл описания модели.
Файл CIM2Modus.xml – описывает особенности согласования моделей OWL и схем Модус. Входит в состав поставки Модус.

## Slide 21: Данные для конфигурирования. Файл OWL.
Содержит метаинформацию о модели.
Описан в формате RDF – OWL – формате описания баз знаний.
Может содержать модель 61970, либо 61970+ 61968, либо выбранное подмножество (профиль).
Получается конвертированием из файла с описанием модели в формате MDL.
Содержит описание:
Типов переменных
Типов объектов
Параметров объектов
Взаимосвязей между типами объектов

## Slide 22: Данные для конфигурирования. Файл CIM2Modus.XML.
Файл CIM2Modus.xml – описывает особенности согласования моделей OWL и схем Модус. Входит в состав поставки Модус.
Описывает согласование имен комплекса Модус и параметров объектов CIM – модели. Во многих случаях эти имена совпадают.

## Slide 23
Подробность моделей

## Slide 24
Использование в качестве сервера